## Slide 1: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

## Slide 2: ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ

## Slide 3: ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
Τα κατολισθητικά φαινόμενα αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους φυσικούς κινδύνους σε παγκόσμια κλίμακα.
Το ετήσιο κόστος αποκατάστασης και διαχείρισής τους ανέρχεται σε 20 δισ. δολάρια, καλύπτοντας το 17% του αντίστοιχου κόστους των φυσικών καταστροφών (120 δισ δολάρια). Ευθύνονται επίσης για το 17% των θανάτων που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές.
Tα παραπάνω επισημάνθηκαν στην ημερίδα “Κατολισθητικά φαινόμενα, εκδήλωση, παρακολούθηση αντιμετώπιση”, που διοργάνωσε το ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, στην έδρα του επιμελητηρίου, στη Θεσσαλονίκη το Δεκέμβριο του 2015.

## Slide 4: ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
Η κατολίσθηση είναι φυσική καταστροφή στην οποία συμβαίνει επικίνδυνη ολίσθηση, η οποία περιλαμβάνει τα πραγματικά στοιχεία του εδάφους, συμπεριλαμβανομένων βράχων, δέντρων, χώματος και γενικότερα οποιουδήποτε συστατικού μπορεί να παρασυρθεί.
Η εκδήλωση κατολισθητικών φαινομένων αποτελεί απόρροια ελλιπούς ευστάθειας των πρανών έναντι στατικών και σεισμικών φορτίων. Ένα πρανές μπορεί να αστοχήσει υπό την επίδραση γεωλογικών, μορφολογικών, φυσικών ή ανθρωπογενών παραγόντων, όπως είναι οι βροχοπτώσεις (η πιο συχνή αιτία), οι σεισμοί, οι ηφαιστειακές εκρήξεις ή μια γενική αστάθεια του εδάφους.

## Slide 5: ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
Το μέγεθος των κατολισθήσεων ποικίλλει, όμως πρόκειται για κινήσεις με μεγάλες ποσότητες υλικού, ικανές να προκαλέσουν καταστροφές όπως αποκλεισμός δρόμων μέχρι απώλεια ανθρώπινων ζωών. Συνήθως μια κατολίσθηση διαρκεί από ένα μέχρι δύο λεπτά, ενώ μερικές φορές η ταχύτητα των μετακινούμενων μαζών φτάνει τα 60 με 150 μέτρα ανά δευτερόλεπτο.

## Slide 6: ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
Ο κίνδυνος κατολισθήσεων συνήθως είναι εύκολο να προσδιορισθεί ως προς το χώρο (που), κυρίως από προηγούμενες περιπτώσεις κατολισθήσεων, καθώς και ως προς το μέγεθος (πόσο), τόσο από προηγούμενες περιπτώσεις όσο και από χαρτογράφηση της περιοχής και προσδιορισμό των περιοχών με ασθενή πρανή κοντά στο όριο ασφαλείας.
Αντίθετα ο χρόνος της κατολίσθησης (πότε) δεν είναι εύκολο να προσδιορισθεί διότι στην τελική εκδήλωση του φαινομένου παρεμβαίνουν και εξωτερικοί παράγοντες όπως τα μετεωρολογικά φαινόμενα και οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις.

## Slide 7: ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
Γενικά έχει παρατηρηθεί συσχέτιση εκδήλωσης κατολισθήσεων :
Μετά από περίοδο έντονων βροχοπτώσεων που ακολουθούν περίοδο ξηρασίας (π.χ. φθινόπωρο).
Με μεγάλα ενεργά ρήγματα που δημιουργούν το συνεχώς ανανεωνόμενο μορφολογικό πρανές κατά μήκος του οποίου ολισθαίνουν τα χαλαρά κυρίως ιζήματα της στέγης του ρήγματος .
Μετά από εργασίες κατασκευής μεγάλων τεχνικών έργων.
Μετά από σεισμικές δονήσεις και δασικές πυρκαγιές μεγάλης έντασης.

## Slide 8: ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Η ονομασία του, που αποτελεί διεθνή όρο, προέρχεται από τις ιαπωνικές λέξεις τσου-νάμι (tsu, 津, λιμάνι και nami, 波, κύμα), που θα μεταφράζονταν στα ελληνικά ως «κύμα του λιμανιού». Η ονομασία αυτή δόθηκε από τους Ιάπωνες, που πλήττονται συχνά από αυτά, λόγω του ότι δεν γίνονται αντιληπτά και δεν αποτελούν κίνδυνο για τα πλοία στην ανοιχτή θάλασσα, αλλά είναι πολύ καταστρεπτικά όταν φθάσουν σε παράλιες περιοχές.

## Slide 9: ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Το τσουνάμι είναι θαλάσσιο φαινόμενο, που δημιουργείται κατά την απότομη μετατόπιση μεγάλων ποσοτήτων νερού, σε ένα υδάτινο σχηματισμό, όπως ένας ωκεανός, μια θάλασσα, μια λίμνη ή ένα φιόρδ.
Η αρχική απότομη μετατόπιση του νερού, που προκαλεί τη γένεση ενός τσουνάμι, μπορεί να είναι αποτέλεσμα σεισμού, κυρίως υποθαλάσσιου, που προκαλεί κατακόρυφη ανάταξη του βυθού, παραθαλάσσιας κατάρρευσης βουνοπλαγιάς ή ηφαιστείου, υποθαλάσσιας ηφαιστειακής έκρηξης ή κατολίσθησης, καθώς και πτώσης ικανού μεγέθους ουράνιου σώματος στη θάλασσα.

## Slide 10: ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Το τσουνάμι πολλοί το αποκαλούν παλιρροιακό κύμα ή «θαλάσσιο σεισμικό κύμα». Ο πρώτος όρος είναι εντελώς λανθασμένος, καθώς αφορά την 6-ωρη περιοδική μετατόπιση υδάτινων μαζών της Γης λόγω των βαρυτικών επιδράσεων από τη Σελήνη και τον Ήλιο που τείνουν να παραμορφώνουν τη Γη και το καταφέρνουν στο ευκίνητο μέρος της, την υδρόσφαιρα.
Ο δεύτερος όρος αποδίδει πιο σωστά το φαινόμενο, καθώς το τσουνάμι είναι παράγωγο οδεύον κύμα θραύσης, μεγάλης κλίμακας και μελετάται με σεισμολογικούς όρους. Ωστόσο, αγνοεί άλλες πιθανές αιτίες που ενδέχεται να προκαλέσουν τσουνάμι.

## Slide 11: ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Όσο διαδίδονται στην ανοιχτή θάλασσα με μεγάλο βάθος, έχουν ελάχιστο ύψος, που δεν ξεπερνάει συνήθως το 1 μέτρο και ταξιδεύουν προς όλες τις επιτρεπτές από τον αρχικό σχηματισμό του μετώπου, κατευθύνσεις, με ταχύτητα 700 - 800 χλμ/ώρα. Παρά την τρομακτική αυτή ταχύτητα, δεν γίνονται αντιληπτά, από τα πλοία στην ανοιχτή θάλασσα, ούτε καν από βάρκες, καθώς φαίνονται, ως μία φουσκοθαλασσιά (λείας και αδιάσπαστης επιφάνειας, με κορυφές που δεν σκάνε, ούτε ασπρίζουν), που κυριολεκτικά περνάει «σαν αστραπή» και φεύγει.

## Slide 12: ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Όταν τα τσουνάμι φτάνουν στα ρηχά, λόγω της μείωσης του βάθους αναδιπλώνονται και, ενώ χάνουν ταχύτητα, κερδίζουν σε ύψος.
Όταν τελικώς σκάσουν στην ακτή, έχουν φτάσει στο μέγιστο ύψος.

## Slide 13: ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τα τσουνάμι έχουν μεγάλο μήκος κύματος και μεταφέρουν τεράστια ποσά ενέργειας. Ενώ μία σειρά μεγάλων θαλάσσιων κυμάτων που προκαλούνται από τον άνεμο, έχει μέγιστο μήκος κύματος (απόσταση από κορυφή σε κορυφή κύματος) τα 100 - 150 μέτρα και περιοδικότητα μερικά δευτερόλεπτα, τα τσουνάμι έχουν τεράστια μήκη κύματος, που μπορεί να φτάσουν τα 100 ή και τα 200 χιλιόμετρα και περιοδικότητα ακόμα και άνω της μιας ώρας.

## Slide 14: ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Φθάνοντας όμως στα ρηχά, λόγω της μείωσης του βάθους, αναδιπλώνονται και ενώ χάνουν ταχύτητα, κερδίζουν σε ύψος. Όταν τελικώς «σκάσουν» στην ακτή, αν και η ταχύτητα πρόσκρουσης συνήθως είναι μόνο 40 χλμ/ώρα, το τελικό τους ύψος είναι καταστροφικό, καθώς διατηρείται και ενώ εισβάλλουν μέσα στην ενδοχώρα, προκαλώντας ένα φαινόμενο που θυμίζει ρήξη φράγματος και εισβολή πλημμύρας (σε αντίθεση με τα κοινά κύματα, που όταν «σκάσουν» στην ακτή, μετά αποσύρονται).

## Slide 15: ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το τελικό τους ύψος μπορεί να ποικίλλει από 1,5 μέχρι 15 μέτρα, ενώ τα μεγαλύτερα τσουνάμι στην ιστορία έχουν φτάσει τα 30 μέτρα, αν και στο πιο ακραίο θεωρητικό σενάριο μπορεί να φτάσει έως και τα 50 μέτρα (το σενάριο της πιθανής κατάρρευσης ολόκληρου του ηφαιστείου Cumbre Vieja στη θάλασσα, στο νησί Λα Πάλμα[) ή και πολύ υψηλότερα σε συμβάν πρόσκρουσης με αστεροειδή ή κομήτη. Πρακτικά όμως, αρκεί να φτάσει τα 1,5 - 2 μέτρα για να υπάρξουν ζημιές και θύματα.

## Slide 16: ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ
Η έκδοση έκτακτου δελτίου για επερχόμενο τσουνάμι είναι σχετικά απλή υπόθεση, όταν έχει προηγηθεί σημαντική επένδυση σε μη επανδρωμένους σταθμούς παρακολούθησης, σε δίκτυα που βρίσκονται μακριά από την ξηρά (σε συνδυασμό με σεισμογράφους).
Χώρες όπως η Ιαπωνία (και μετά τον σεισμό του 2004 και χώρες γύρω από την περιοχή του Ινδικού Ωκεανού) έχουν ποντίσει και χρησιμοποιούν τέτοια δίκτυα.

## Slide 17: ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ
Πριν χτυπήσει ένα ισχυρό τσουνάμι, η στάθμη της θάλασσας χαμηλώνει και το νερό αποτραβιέται από την ακτή, δίνοντας την εντύπωση ότι «όλη η θάλασσα έφυγε προς τα πίσω». Αυτό είναι ένα πολύτιμο σημάδι για όσους βρίσκονται σε περιοχή που πρόκειται να χτυπηθεί από τσουνάμι και δεν διαθέτει σύστημα πρόγνωσης ή αν στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει πρόσβαση σε Μ.Μ.Ε.

## Slide 18: ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ
Αν γίνει κάτι τέτοιο αντιληπτό, τότε όλοι πρέπει αμέσως να αρχίσουν να τρέχουν προς το εσωτερικό της ξηράς, μακριά από την ακτή, χωρίς να σταματήσουν ούτε δευτερόλεπτο και να προσπαθήσουν να απομακρυνθούν όσο μπορούν από τις παράλιες περιοχές, καταφεύγοντας κατά προτίμηση σε λόφους με υψόμετρα αρκετά πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Εναλλακτικά, αν υπάρχει στην περιοχή κάποιο υψηλό κτίριο, άνω των 15 μέτρων, μπορούν να αναζητήσουν καταφύγιο στον υψηλότερο όροφό του.

## Slide 19: ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ
Μία επιπλέον καθοριστική οδηγία: Μην περιμένετε να δείτε το κύμα να έρχεται, για να αρχίσει η διαφυγή! Ο διαθέσιμος χρόνος, από την στιγμή που το νερό αποτραβιέται από την ακτή έως το χτύπημα του τσουνάμι, είναι ελάχιστος, καθώς έχει μετρηθεί εμπειρικά ότι η φάση που το νερό αποτραβιέται διαρκεί γύρω στα 3 λεπτά και μετά, σταδιακά, το τσουνάμι εμφανίζεται στον ορίζοντα, αναδιπλώνεται, κερδίζει σε ύψος και εισβάλλει στην ακτή. Ειδικά από την εμφάνιση του τσουνάμι στον ορίζοντα έως το χτύπημα, ο χρόνος είναι πλέον εντελώς μηδαμινός και ένας πρακτικός κανόνας λέει ότι «αν το δεις να έρχεται, τότε είναι πλέον αργά για να τρέξεις».

## Slide 20: ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ
Επίσης, σχεδόν ποτέ δεν έρχεται μόνο ένα κύμα. Όπως προαναφέρθηκε, δημιουργείται μία ολόκληρη σειρά κυμάτων, με περιοδικότητα άνω της 1 ώρας και επομένως, σχεδόν πάντα, μετά το πρώτο κύμα ακολουθούν και άλλα. Από το σύνολο των καταγραφών του φαινομένου, προκύπτει ότι ο συνολικός αριθμός των διαδοχικών τσουνάμι μετά από έναν ισχυρό σεισμό, κυμαίνεται από 2 έως 10.

## Slide 21: ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ
Επομένως, δεν πρέπει να δημιουργείται αίσθηση εφησυχασμού, ότι μετά το πρώτο χτύπημα «ο κίνδυνος πέρασε» και ότι είναι «ασφαλής η επιστροφή στην ακτή», καθώς μάλιστα ενδέχεται τα επόμενα κύματα να είναι ακόμα υψηλότερα και καταστρεπτικότερα. Στατιστικώς, έχει βρεθεί ότι συνήθως το υψηλότερο κύμα είναι το τρίτο στην σειρά, αν και αυτό δεν ισχύει πάντα και δεν θα πρέπει να λαμβάνεται ως δεσμευτικός κανόνας. Ενδεικτικώς, στον σεισμό του Ινδικού ωκεανού το 2004 το υψηλότερο τσουνάμι ήταν το δεύτερο στη σειρά, ενώ στον σεισμό της Αλάσκας το 1964 ήταν το τέταρτο.

## Slide 22: ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ
Επομένως, δεν πρέπει να δημιουργείται αίσθηση εφησυχασμού, ότι μετά το πρώτο χτύπημα «ο κίνδυνος πέρασε» και ότι είναι «ασφαλής η επιστροφή στην ακτή», καθώς μάλιστα ενδέχεται τα επόμενα κύματα να είναι ακόμα υψηλότερα και καταστρεπτικότερα. Στατιστικώς, έχει βρεθεί ότι συνήθως το υψηλότερο κύμα είναι το τρίτο στην σειρά, αν και αυτό δεν ισχύει πάντα και δεν θα πρέπει να λαμβάνεται ως δεσμευτικός κανόνας. Ενδεικτικώς, στον σεισμό του Ινδικού ωκεανού το 2004 το υψηλότερο τσουνάμι ήταν το δεύτερο στη σειρά, ενώ στον σεισμό της Αλάσκας το 1964 ήταν το τέταρτο.

## Slide 23: ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ
Επομένως, δεν πρέπει να δημιουργείται αίσθηση εφησυχασμού, ότι μετά το πρώτο χτύπημα «ο κίνδυνος πέρασε» και ότι είναι «ασφαλής η επιστροφή στην ακτή», καθώς μάλιστα ενδέχεται τα επόμενα κύματα να είναι ακόμα υψηλότερα και καταστρεπτικότερα. Στατιστικώς, έχει βρεθεί ότι συνήθως το υψηλότερο κύμα είναι το τρίτο στην σειρά, αν και αυτό δεν ισχύει πάντα και δεν θα πρέπει να λαμβάνεται ως δεσμευτικός κανόνας. Ενδεικτικώς, στον σεισμό του Ινδικού ωκεανού το 2004 το υψηλότερο τσουνάμι ήταν το δεύτερο στη σειρά, ενώ στον σεισμό της Αλάσκας το 1964 ήταν το τέταρτο.

## Slide 24: ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ H ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ

## Slide 25: ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ H ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ
Στις 18/9/2007, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τη νέα Κοινοτική Οδηγία ‘‘για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας’’ (Directive of the European Parliament and of the Council ‘‘on the assessment and management of flood risks’’). Ο βασικός στόχος της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ είναι να βοηθήσει τα Κράτη Μέλη στην πρόληψη, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των πλημμυρών.

## Slide 26: ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ H ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ
Με την Οδηγία δημιουργείται το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, το οποίο επεκτείνει και συντονίζεται στενά με την Οδηγία Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) για τα Νερά. Η νέα αυτή Οδηγία προβλέπει, στο πλαίσιο μιας προσέγγισης μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, μια διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου πλημμυρών, η οποία υλοποιείται σε τρία στάδια:

## Slide 27: ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ H ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ
Μέχρι το τέλος του 2011 τα Κράτη Μέλη θα πρέπει έχουν προβεί σε προκαταρκτική εκτίμηση των κινδύνων πλημμύρας για τις λεκάνες απορροής ποταμών και να προσδιορίσουν, με τον τρόπο αυτό, τις περιοχές με σοβαρή πιθανότητα πλημμύρας.

## Slide 28: ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ H ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ
Σε περιοχές, στις οποίες υφίστανται όντως κίνδυνοι για ζημιές από πλημμύρες, τα Κράτη Μέλη οφείλουν να εκπονήσουν, μέχρι το τέλος του 2013, χάρτες επικινδυνότητας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας, στους οποίους θα αποτυπώνονται οι αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών (σε πληθυσμό, εγκαταστάσεις, κλπ.).

## Slide 29: ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ H ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ
Το αργότερο μέχρι το 2015, για τις περιοχές αυτές πρέπει να καταρτισθούν σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. Τα σχέδια διαχείρισης πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα για τη μείωση της πιθανότητας πλημμύρας και τον περιορισμό των πιθανών της επιπτώσεων. Τα σχέδια αυτά θα καλύπτουν όλες τις φάσεις του κύκλου διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.

## Slide 30: ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ H ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ
Τα τρία αυτά στάδια θα επαναλαμβάνονται σε εξαετείς κύκλους, ώστε να εξασφαλιστεί η συνεκτίμηση των μακροπρόθεσμων εξελίξεων. Στις περιπτώσεις διεθνών λεκανών απορροής ποταμών, για τα στάδια αυτά πρέπει να υπάρξει συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών για να μην μετατεθούν τα προβλήματα από τη μια περιοχή στην άλλη.
Τέλος, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στην κατάρτιση και επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμυρών και τα σχέδια, οι εκτιμήσεις και οι χάρτες κινδύνου θα πρέπει να δημοσιοποιούνται.

## Slide 31: ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ H ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ
Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ ενσωματώθηκε στο Εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ Β’ 1108/21.07.2010).
Για λόγους μεθοδολογίας, οργανωτικούς, αλλά και διοικητικούς, έχει θεσμοθετηθεί η διαίρεση της χώρας σε δεκατέσσερις (14) περιοχές λεκανών απορροής ποταμών με κατά το δυνατόν όμοιες υδρολογικές - υδρογεωλογικές συνθήκες, οι οποίες αποτελούν το περιφερειακό επίπεδο στον τομέα της διαχείρισης του νερού. Οι μονάδες αυτές ονομάζονται Υδατικά Διαμερίσματα.

## Slide 32: ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ H ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Πλημμύρα είναι “η προσωρινή κατάκλυση του εδάφους από νερό το οποίο, υπό κανονικές συνθήκες, δεν είναι καλυμμένο από νερό. Αυτή περιλαμβάνει πλημμύρες από ποτάμια, ορεινούς χείμαρρους και υδατορεύματα εφήμερης ροής, υπερχειλίσεις λιμνών, και πλημμύρες από υπόγεια ύδατα και τη θάλασσα σε παράκτιες περιοχές. Ακόμη, περιλαμβάνει πλημμύρες από καταστροφές μεγάλων υδραυλικών έργων, όπως θραύσεις αναχωμάτων και φραγμάτων”.

## Slide 33: ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ H ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ
Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή των προνοιών της ΚΥΑ 31822/1542/Ε103 είναι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) και οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών (Άρθρο 3).

## Slide 34: ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ H ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ
Η ΕΓΥ διαμορφώνει το Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας (ΕΠΔΚΠ) και παρακολουθεί, αξιολογεί και ελέγχει την εφαρμογή του. Επίσης, συντονίζει τις υπηρεσίες και τους κρατικούς φορείς και μετέχει στα αρμόδια κρατικά όργανα για θέματα διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.

## Slide 35: ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ H ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ
Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών οφείλουν να διενεργούν την ΠΑΚΠ, να καταρτίζουν τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και κινδύνου πλημμύρας, να καταρτίζουν και εφαρμόζουν τα ΣΔΚΠ, να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τον συντονισμό της εφαρμογής των Οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2007/60/ΕΚ, όπως αυτές έχουν ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία, και να μεριμνούν για την ουσιαστική συμμετοχή του κοινού.

## Slide 36: ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ H ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σε σχέση με τη μέχρι σήμερα εφαρμογή της Οδηγίας στην Ελλάδα έχουν ολοκληρωθεί οι ακόλουθες δράσεις:
• Ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε στην ΕΕ η Έκθεση Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (23-03-2012)
• Ολοκληρώθηκε ο Προσδιορισμός των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας και υποβλήθηκε στην ΕΕ επικαιροποίηση της Έκθεσης Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (22-11-2012).

## Slide 37: ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ H ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας για το ελληνικό τμήμα της λεκάνης απορροής π. Έβρου και υποβλήθηκαν στην ΕΕ αρχικά στις 14 Νοεμβρίου 2014, ενώ κατόπιν έγιναν συμπληρωματικές υποβολές έως τις 7 Μαΐου 2015.
Ολοκληρώθηκε η σύνταξη του οριστικού σχεδίου διαχείρησης Κινδύνου Πλημμύρας το τμήμα της λεκάνης απορροής π. Έβρου και εκκρεμεί μόνο η έγκριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

## Slide 39: ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ H ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Τέλος, για την εφαρμογή της Οδηγίας στην υπόλοιπη χώρα, έχουν ανατεθεί από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων πέντε (5) μελέτες σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος, οι οποίες θα καλύπτουν το σύνολο της χώρας και θα περιλαμβάνουν, για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας που καθορίστηκαν, τους Χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας, τους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας και τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας.

## Slide 40: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

## Slide 41: ΟΔΗΓΙΑ SEVESO
Η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνοντας υπόψη την βιομηχανική και οικιστική ανάπτυξη, τα βιομηχανικά ατυχήματα που συνέβησαν, την πολυπλοκότητα των νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος προχώρησε στη δημιουργία της οδηγίας 82/501/EC γνωστή και ως οδηγία Seveso (24/06/1982) – ¨ Για τον κίνδυνο ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, που περικλείουν ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες ¨.

## Slide 42: ΟΔΗΓΙΑ SEVESO ΙΙΙ
Τον Φεβρουάριο του 2016 εκδόθηκε η ΚΥΑ 172058 (ΦΕΚ 354/Β/17-2-2016), η οποία εναρμονίζει την Οδηγία 2012/18/ΕΕ, γνωστή ως Seveso III, στην ελληνική νομοθεσία.
Η ΚΥΑ αφορά τον καθορισμό κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και αποτελεί αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), (Seveso II) .

## Slide 43: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (Β.Α.Μ.Ε.)
Βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης είναι ένα συμβάν, όπως μεγάλη πυρκαγιά, έκρηξη ή διαρροή που προκύπτει από ανεξέλεγκτες εξελίξεις κατά τη λειτουργία μιας εγκατάστασης, στην οποία υπάρχουν μία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες και προκαλεί μεγάλους κινδύνους, άμεσους ή απώτερους στον άνθρωπο εντός ή εκτός της εγκατάστασης, ή / και στο περιβάλλον.
Τα κριτήρια για το χαρακτηρισμό ενός βιομηχανικού ατυχήματος ως μεγάλο ατύχημα αναφέρονται στις διατάξεις της ΚΥΑ.

## Slide 44: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η ΚΥΑ 172058/2016 εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις που υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες σε ποσότητες ίσες ή μεγαλύτερες από τις αναφερόμενες σ’ αυτή.
Η οδηγία προβλέπει οριακές ποσότητες των επικίνδυνων ουσιών για υποβολή κοινοποίησης και πολιτικής πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων (κάτω όριο) και υποβολή μελέτης ασφαλείας ( άνω όριο) .
Οι οριακές ποσότητες των επικίνδυνων ουσιών αναγράφονται στο άρθρο 27 παράρτημα Ι μέρη 1&2.

## Slide 45: Παράρτημα Ι - Μέρος 1: Κατονομαζόμενες ουσίες
Επικίνδυνες ουσίες (στήλη 1)
Χλώριο
Μεθανόλη
Άνυδρη αμμωνία
Οριακές ποσότητες (σε τόνους) για την εφαρμογή | 
Των άρθρων 6 και 7 (στήλη 2) | Του άρθρου 8 (στήλη 3)
10 | 25
500 | 5000
50 | 200

## Slide 46: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVEZO
Στη χώρα μας η οδηγία εφαρμόζεται σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίων πετρελαίου, μεγάλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων, εγκαταστάσεις γεωργικών φαρμάκων, εκρηκτικών υλών, μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν υγρά ή αέρια καύσιμα, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού που χρησιμοποιούν χλώριο κ.α..
Οι περισσότερες εγκαταστάσεις Sevezo βρίσκονται συγκεντρωμένες στο Θριάσιο Πεδίο της Αττικής, στη Δυτική Θεσσαλονίκη και στο Πέραμα Πειραιά, ενώ μεμονωμένες εγκαταστάσεις απαντώνται σε όλη σχεδόν τη χώρα.

## Slide 47: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της ΚΥΑ 12044/613:
- Οι στρατιωτικές μονάδες, εγκαταστάσεις και αποθήκες
- Οι κίνδυνοι από ιοντίζουσα ακτινοβολία
- Η οδική, σιδηροδρομική, εσωτερική πλωτή, θαλάσσια ή αεροπορική μεταφορά και η ενδιάμεση προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών, συμπεριλαμβανόμενης της φόρτωσης από και προς άλλο μεταφορικό μέσο στις αποβάθρες, προβλήτες και σιδηροδρομικούς σταθμούς διαλογής
- η μεταφορά επικίνδυνων ουσιών μέσω αγωγών, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών άντλησης

## Slide 48: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
- οι εργασίες των βιομηχανιών εξόρυξης που ασχολούνται με την ανίχνευση και την εκμετάλλευση μεταλλευμάτων σε ορυχεία και λατομεία και μέσω γεωτρήσεων
- οι χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων.
* Η οδική, σιδηροδρομική, θαλάσσια και αεροπορική μεταφορά επικίνδυνων ουσιών καλύπτονται από διεθνείς συμβάσεις και κανονισμούς και συγκεκριμένα:
- Συμφωνία ADR για την οδική μεταφορά
- Συμφωνία RID για τη σιδηροδρομική
- Κανονισμός IMO την θαλάσσια
- Κανονισμός ICAO για την αεροπορική μεταφορά.

## Slide 49: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Ο ασκών την εκμετάλλευση μιας εγκατάστασης είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην αδειοδοτούσα* αρχή:
α. προκειμένου για εγκατάσταση στην οποία υπάρχουν οι επικίνδυνες ουσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι (μέρη 1 και 2, στήλες 1,2) του άρθρου 20 της παρούσας απόφασης, την κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 6.
β. προκειμένου για εγκατάσταση στην οποία υπάρχουν οι επικίνδυνες ουσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι (μέρη 1 και 2, στήλες 1,2) του άρθρου 20 της παρούσας απόφασης, την πολιτική πρόληψης που προβλέπεται στο άρθρο 7.
* Αδειοδοτούσα αρχή είναι η οικεία Περιφερειακή Ενότητα για τις μικρές εγκαταστάσεις και το Υπουργείο Ανάπτυξης για τις μεγάλες εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών ή ηλεκτροπαραγωγής.

## Slide 50: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
γ. προκειμένου για εγκατάσταση στην οποία υπάρχουν οι επικίνδυνες ουσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι (μέρη 1 και 2, στήλες 1,3) του άρθρου 20 της παρούσας απόφασης:
. την μελέτη ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 9
. τα σχέδια έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 11.

## Slide 51: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΟ Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.)
Η Γ.Γ.Π.Π. από το καλοκαίρι του 2009 έχει εγκρίνει ένα γενικό σχέδιο εκτάκτου ανάγκης (Γενικό Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) για την αντιμετώπιση ατυχήματος μεγάλης έκτασης από δραστηριότητες σχετιζόμενες με επικίνδυνες ουσίες, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και άλλους κατά περίπτωση συναρμόδιους φορείς.

## Slide 52: ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Tα σχέδια έκτακτης ανάγκης (ειδικά σχέδια) διακρίνονται σε α) εσωτερικά και β) εξωτερικά,
και περιέχουν τις πληροφορίες που παρατίθενται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016.
Τα εξωτερικά σχέδια συντάσσονται από τις αρμόδιες Περιφερειακές Ενότητες ενώ τα εσωτερικά από τους υπευθύνους λειτουργίας των εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ.

## Slide 53
Σας ευχαριστώ!!!